NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZAČKY

FILUX PT 530

Při používání řezačky vždy dbejte pokynů k použití, aby se zabránilo jejímu poškození.

Řezačka může řezat papír, film, fólie. Řezačka zůstane velmi dlouhou dobu ostrá,

pokud budete dodržovat maximální kapacitu /8 listů 80g papíru/ řezaného materiálu

a nebudete řezat nevhodné materiály /materiály, které nejsou výše uvedeny/.

Stůl je vybaven natištěnými měřítky, fotoformáty a úhelníkem.

Obsluha ručního přítlaku:

Poté, co je vložen řezací materiál do řezačky, je prostřednictvím přidržení ručního plexi přítlaku zajištěn proti posunu. Abychom docílili kvalitního řezu i u nejjemnějšího papíru, doporučuje se při řezání mírně přitlačovat nůž směrem k řezacímu stolu.

Řezací nůž nesmí z žádné pozice samovolně padat směrem dolů. Pokud se nůž  časem uvolní, musí být povolena matka a imbusový šroub v hlavě nože musí být dotažen.

UPOZORNĚNÍ:

Řezačky splňují nejpřísnější bezpečnostní předpisy. Bezpečná práce stroje je však zajištěna pouze tehdy, pokud ze stroje není odstraněn ruční přítlak a s ním spojené ochranné zařízení.